## verzia 1.00

## V Banskej Bystrici, 1.1.2005

E-mail:    milan@vares.sk

Obsah

- Úvod ......................................................................................................................... 3

- Predmet špecifikácie ................................................................................................ 3

- Koncový bod siete .................................................................................................... 3

- Rozhranie siete R 0P – 300 MHz ............................................................................. 4

- Rozhranie siete R 1P – 550 MHz ............................................................................. 5

- Rozhranie siete R 1A – 550 MHz ............................................................................. 5

- Rozhranie siete R 2P – 606 MHz ............................................................................. 6

- Rozhranie siete R 2A – 606 MHz ............................................................................. 7

- Rozhranie siete R 3P – 862 MHz ............................................................................. 7

- Rozhranie siete R 3A – 862 MHz ............................................................................. 8

- Skratky ...................................................................................................................... 9

- Odkazy na použité technické dokumenty ................................................................. 9

- História dokumentu ................................................................................................. . 9

- ÚVOD

Informácie uvedené v tomto dokumente poskytla spoločnosť VARES, s. r. o., so sídlom Chalupkova č.25, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 2945/S. IČO: 31635709  na základe § 35 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ako technické špecifikácie rozhraní pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Tento dokument nie je súčasťou žiadnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou VARES, s.r.o. a zákazníkom a má len informatívny charakter.

- PREDMET ŠPECIFIKÁCIE

Spoločnosť VARES, s. r. o. poskytuje službu retransmisie TV a R signálov zmluvne dohodnutých TV a R vysielateľov v zmysle spracovanej tarify pre ňou prevádzkované prenajaté telekomunikačné siete, alebo vo vlastných sietiach. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom vf modulovaných analógových signálov.

- KONCOVÝ BOD SIETE

Koncovým bodom siete je účastnícka zásuvka ÚZ s priechodzím tlmením spravidla 2 dB, s výstupom pre TV signál, pre R signál, prípadne s tretím výstupom pre dátový signál. Spoločnosť VARES, s.r.o. poskytuje telekomunikačné služby s nasledovnými typmi rozhraní:

  - rozhranie R 0P  - 300 MHz

  - rozhranie R 1P  - 550 MHz

  - rozhranie R 1A  - 550 MHz

  - rozhranie R 2P  - 606 MHz

  - rozhranie R 2A  - 606 MHz

  - rozhranie R 3P  - 862 MHz

  - rozhranie R 3A  - 862 MHz

- ROZHRANIE SIETE R 0P - 300 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC konektoru zvlášť pre TV signály a zvlášť pre R signály. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora.

## Špecifikácia rozhrania R 0P - 300 MHz

Pracovné pásmo

- downstream:     	47   až    300 MHz

- upstream:		neprevádzkovaný

- kapacita siete:

- pásmo 87 až  108 MHz      		30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     	16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo 47 až   300 MHz      	29 analógových TV kanálov

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Parametre signálov na koncovom bode (ÚZ):

Úroveň signálov:     	       			          	          TV:    63 - 80 dBµV

R:    55 - 65 dBµV

Rozdiel úrovní:     	medzi TV kanálmi:               		max.  13 dB

medzi susednými kanálmi:    		max.    3 dB

Odstup signálov od intermodulačných produktov 3. rádu:

C/CTB       					min.  53 dB

Odstup signálov od intermodulačných produktov 2. rádu:

C/CSO       					min.  54 dB

Odstup signálu od šumu:

TV signál               	s/š         			min.  44 dB

VKV signál     		s/š         			min.  45 dB

Odstup signálu od hluku v TV kanáloch: s/h       		min.  44 dB

Vzájomné oddelenie medzi výstupnými bodmi:

medzi TV výstupmi:            	min. 42 dB

medzi R výstupmi:               min. 42 dB

- ROZHRANIE SIETE R 1P - 550 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC konektoru zvlášť pre TV signály a zvlášť pre R signály. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora.

## Špecifikácia rozhrania R 1P - 550 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	47   až    550 MHz

b.	upstream:		neprevádzkovaný

c.	kapacita siete:

- pásmo 87 až  108 MHz      		30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     		16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo 47 až   550 MHz      		56 analógových TV kanálov

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- ROZHRANIE SIETE R 1A - 550 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC a F konektoru zvlášť pre TV signály, zvlášť pre R signály a zvlášť pre dátový signál. Pre TV a R signály sú koncové body osadené konektorom typu IEC, pre dátový signál je použitý konektor typ F Female. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora. Pre pripojenie dátovej služby je nevyhnutné použiť káblový modem so štandardným rozhraním DOCSIS alebo EURODOCSIS.

## Špecifikácia rozhrania R 1A - 550 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	47   až    550 MHz

b.	upstream:		  5   až      30 MHz

c.	kapacita siete:

- pásmo   87 až  108 MHz      	30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     	16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo   5  až     30 MHz  	3 analógové TV alebo 3 dátové kanály

- pásmo  47 až   550 MHz      	56 analógových TV kanálov, 1 alebo viac (na úkor počtu analógových TV signálov) dátových kanálov.

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Dáta:					DOCSIS, alebo EURODOCSIS

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- ROZHRANIE SIETE R 2P - 606 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC konektoru zvlášť pre TV signály a zvlášť pre R signály. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora.

## Špecifikácia rozhrania R 2P - 606 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	47   až    606 MHz

b.	upstream:		neprevádzkovaný

c.	kapacita siete:

- pásmo 87 až  108 MHz      		30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     		16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo 47 až   606 MHz      		63 analógových TV kanálov

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- ROZHRANIE SIETE R 2A - 606 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC a F konektoru zvlášť pre TV signály, zvlášť pre R signály a zvlášť pre dátový signál. Pre TV a R signály sú koncové body osadené konektorom typu IEC, pre dátový signál je použitý konektor typ F Female. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora. Pre pripojenie dátovej služby je nevyhnutné použiť káblový modem so štandardným rozhraním DOCSIS alebo EURODOCSIS.

## Špecifikácia rozhrania R 2A - 606 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	47   až    606 MHz

b.	upstream:		  5   až      30 MHz

c.	kapacita siete:

- pásmo   87 až  108 MHz      		30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     		16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo   5  až     30 MHz  	3 analógových TV alebo 3 dátových kanálov

- pásmo  47 až   606 MHz      	63 analógových TV kanálov, 1 alebo viac dátových kanálov (na úkor počtu analógových TV signálov).

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Dáta:				DOCSIS, alebo EURODOCSIS

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- ROZHRANIE SIETE R 3P - 862 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC konektoru zvlášť pre TV signály a zvlášť pre R signály. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora.

## Špecifikácia rozhrania R 3P - 862 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	87   až    862 MHz

b.	upstream:		neprevádzkovaný

c.	kapacita siete:

- pásmo  87  až  108 MHz      		30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     		16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo 125 až  862 MHz      		95 analógových TV kanálov

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- ROZHRANIE SIETE R 3A - 862 MHz

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia vyhovujúce norme STN 36 7211, resp. STN EN 500 83.

Koncový bod siete sa nachádza v ÚZ v technickom prevedení IEC a F konektoru zvlášť pre TV signály, zvlášť pre R signály a zvlášť pre dátový signál. Pre TV a R signály sú koncové body osadené konektorom typu IEC, pre dátový signál je použitý konektor typ F Female. Koncové zariadenie sa do telekomunikačnej siete pripája pomocou koaxiálneho kábla o impedancii 75 s príslušným typom konektora. Pre pripojenie dátovej služby je nevyhnutné použiť káblový modem so štandardným rozhraním DOCSIS alebo EURODOCSIS.

## Špecifikácia rozhrania R 3A - 862 MHz

Pracovné pásmo

  - downstream:     	87   až    862 MHz

b.	upstream:		  5   až      65 MHz

c.	kapacita siete:

- pásmo   87 až  108 MHz      	30 analógových rozhlasových kanálov

- pásmo 111 až  125 MHz     		16 digitálnych rozhlasových kanálov

- pásmo    5  až     65 MHz  	7 analógových TV alebo 7 dátových kanálov

- pásmo 125 až   862 MHz      	95 analógových TV kanálov, 1 alebo viac dátových kanálov (na úkor počtu analógových TV signálov).

TV norma:             				CCIR - B,G,D,K,  SECAM, PAL

R  norma:              				VKV II   (87.5   až    108 MHz)

Dáta:					DOCSIS, alebo EURODOCSIS

Ostatné technické parametre koncového bodu ako u rozhrania R 0P.

- SKRATKY

TV	Televízny

R 	Rozhlasový

VF	vysokofrekvenčný

ÚZ	účastnícka zásuvka

Downstream	priamy smer

Upstream	spätný smer

- ODKAZY NA POUŽITÉ TECHNICKÉ DOKUMENTY

STN 36 7211 	Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov.

STN EN 500 83	Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby

- HISTÓRIA DOKUMENTU

Technická špecifikácia rozhraní verejných telekomunikačných sietí VARES

verzia 2.00                                                            1.10.2011